无障碍卫生间检查表

公共建筑名称                检查人员          日期

| 检查部位 | 设计规范要求 | 实际检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 无障碍厕所 | 面积≥4.0m2 |  |
| 无障碍出入口 | 轮椅坡道或升降平台 |  |
| 门 | 1.门外开或门内开，但内部有直径1500mm回转空间 2.通行净宽度≥800mm |  |
| 地面 | 防滑、不积水、无高差 |  |
| 坐便器 | 1.坐便器一侧设L型安全抓杆 2.一侧设落地式安全抓杆 3.如一侧无法安装以上的安全抓杆，可采用U型活动安全抓杆 |  |
| 小便器（选装） | 1.低位；下口距地面高度≤400cm 2.两侧安装垂直安全抓杆和连接的水平安全抓杆 |  |
| 洗手盆 | 1.高度800mm，底部留出宽750mm、高650mm，深450mm轮椅空间 2.上方安装镜子；出水龙头宜采用感应式 3.两侧安装安全抓杆 |  |
| 多功能台 | 长度宜≥700mm，宽度宜≥400mm，高度宜为600mm |  |
| 挂衣钩 | 高度≤1.2m |  |
| 呼叫按钮 | 安装在坐便器旁墙上，高400mm-500mm处 |  |
| 取纸器 | 设在坐便器侧前方，高度400mm-500mm处 |  |

填表说明：

1、该表格适用于检查公共建筑内的独立设置的无障碍厕所；

2、检查时按上述要求认真填写。

无障碍厕位检查表

公共建筑名称                检查人员          日期

| 检查部位 | 设计规范要求 | 实际检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 公共厕所 | 无障碍出入口 |  |
| 数量 | 男厕所：无障碍厕位、无障碍小便器、无障碍洗手盆各1个 女厕所：无障碍厕位、无障碍洗手盆各1个 |  |
| 无障碍厕位 | 1.门应外开；如门内开,但内部有直径1500mm回转空间 2.通行净宽度≥800mm 3.坐便器一侧设L型安全抓杆，一侧设落地安全抓杆，尺寸≥1.8m×1.0m |  |
| 无障碍小便器 | 1.低位；下口距地面高度≤400cm 2.两侧安装垂直安全抓杆和水平安全抓杆 |  |
| 无障碍洗手盆 | 1.高度800mm，底部留出宽750mm、高650mm，深450mm轮椅空间 2.上方安装镜子 3.出水龙头宜采用感应式；两侧安装安全抓杆 |  |
| 呼叫按钮 | 安装在坐便器旁墙上，高400mm-500mm处 |  |
| 取纸器 | 设在坐便器侧前方，高度400mm-500mm处 |  |

填表说明：

1、该表格适用于检查公共建筑内的男女厕所或城市公共厕所；

2、检查时按上述要求认真填写。

无障碍客房内卫生间检查表

宾馆或旅馆名称                检查人员          日期

| 检查部位 | 设计规范要求 | 实际检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 面积 | 2800mm*2100mm或3000mm*2100mm |  |
| 门 | 1.门外开或门内开，但内部有直径1500mm回转空间 2.通行净宽度≥800mm |  |
| 地面 | 防滑、不积水、无高差 |  |
| 坐便器 | 1.坐便器一侧设L型安全抓杆 2.一侧设落地式安全抓杆 3.如一侧无法安装以上的安全抓杆，可采用U型活动安全抓杆 |  |
| 洗手盆 | 1.高度800mm，底部留出宽750mm、高650mm，深450mm轮椅空间 2.上方安装镜子；出水龙头宜采用感应式 3.两侧安装安全抓杆 |  |
| 呼叫按钮 | 安装在坐便器旁墙上，高400mm-500mm处 |  |
| 取纸器 | 设在坐便器侧前方，高400mm-500mm处 |  |
| 洗浴坐台 | 1.长度＞1500mm；宽度：800mm；高度：400mm 2.安全抓杆：一字型二道；安装高度：600mm、900mm 3.多功能座 |  |
| 淋浴房 | 1.地面应方便轮椅进出，防滑 2.淋浴喷头靠墙处安装安全抓杆，安装高度：700mm 3.安装浴帘 |  |
| 备注 |  |  |

填表说明：

1、该表格适用于检查无障碍客房内的无障碍卫生间；

2、检查时按上述要求认真填写。